## Slide 1
OPTOLANE / 곽병주 (Brown)
What Dose The All-In-One Team Do ?
2018 10 26
All-In-One Team
CONFIDENTIAL

## Slide 2
CONFIDENTIAL
All-in-one
Combining two or more items or functions in a single unit
Sample Prep
시료 준비
Detection
검출
Input: Sample
시료
Output: Result
결과
Notes: 올인원이란? 두 개 이상의 기능을 하나의 유닛으로 통합한것 https://en.oxforddictionaries.com/definition/all-in-one
Combining two or more items or functions in a single unit
이미지 출처: https://www.kuebix.com/apis-rising-understanding-new-integration/

## Slide 3
CONFIDENTIAL
Why ?
Convenience 편리함
Safe 안전함
Fast 빠름
Reduce Cost 비용 절약

## Slide 4
CONFIDENTIAL
Input: Sample
Developing Interface B/W Sample & Cartridge
시료를 카트리지내로 쉽고 안전하게 도입하는 인터페이스 개발
Cartridge
카트리지
Sample
시료
Notes: What All in one team do
Interface Between sample and cartridge
Sample prep 과 sample interface 개발
사용자 는 옵토레인의 장치에 시료를 넣어주어야 함
Sample 종류
혈액, 객담, 소변, 상피세포 등등
Input 은 사용자가 넣어줘야 함
- 넣어주기 편한 방식 개발 필요
나머지는 옵토레인의 장치가 함

## Slide 5
CONFIDENTIAL
Sample Preparation: Overview
Sample Prep: Analyte Extraction
시료 준비: 분석물질 추출
Sample
시료
Matrix
방해물질
Analyte
분석물질
Cartridge
카트리지
Notes: Matirx: The components of a sample other than the analyte of interest
DNA RNA 등 유전정보를 가진 물질 추출

## Slide 6
CONFIDENTIAL
Sample Preparation: Methods
Add
Washing
buffer
Sample
Add
Proteinase K
Add
Lysis
buffer
Add
Binding
buffer
Capture
Magnetic
bead
Add
Magnetic
bead
Remove
Waste
Capture
Magnetic
bead
Remove
Waste
Add
Elution
buffer
Elute
Target
X4
X4
Cartridge
카트리지
Notes: 여기서 부터 옵토레인의 일
추출 농축 검출
시약 개발
올인원팀이 하는일

## Slide 7
CONFIDENTIAL
Sample Preparation: Platform
Heater
히터
Magnet
자석
Reservoir
시약 보관소
Pump (actuator)
이송 장치
Valve
제어 장치
Mixer
교반 장치
Chamber
반응장소
Cartridge
카트리지
Developing Platform for Sample Preparation
시료에서 분석물질을 추출할 수 있는 플랫폼 개발
Waste
폐기장소
Notes: 여기서 부터 옵토레인의 일
추출 농축 검출
시약 개발
올인원팀이 하는일

## Slide 8: Silica coated Magnetic Bead 를 이용한 Sample prep 방법
Whole Blood 100㎕
+Proteinase K (15mg/㎕)
+MB 100㎕
(Vortexing, 10 sec)
+100% EtOH 200㎕
Magnetic Bead 30㎕
+MBW 250㎕
+MW1 375㎕
+MW2 375㎕
ME 50㎕ 첨가, Vortexing 10sec

## Slide 9
CONFIDENTIAL
Input: Sample
Sample Prep: Analyte Extraction
시료 준비: 분석 대상 추출

## Slide 11
CONFIDENTIAL
Sample Preparation Components
https://en.oxforddictionaries.com/definition/all-in-one
Acutuator
Valve
Reservoir
Mixer (chamber)

## Slide 12
CONFIDENTIAL
Detection
https://en.oxforddictionaries.com/definition/all-in-one
PCR 로 분석 왜? 양이 작으니까
qPCR or dPCR 로 함

## Slide 13
CONFIDENTIAL
Output: Result
https://en.oxforddictionaries.com/definition/all-in-one
정성 분석 (Quality) – 있다 없다
정량 분석 (Quantity) – 얼마나 있다
올일원팀 하는일
정성 분석: positive control/negative control 넣기
정량 분석: standard sample 넣기

## Slide 14
CONFIDENTIAL
서론
What? - 올인원 뭐지?
Why? 왜 필요한건가? 편리하게 안전하게 검출하기 위해서
Matrix: The components of a sample other than the analyte of interest

## Slide 15
CONFIDENTIAL
IT

## Slide 16
CONFIDENTIAL
BT

## Slide 17
CONFIDENTIAL